Предупреждения и предостережения

Для предотвращения опасных ситуаций и нанесения вреда имуществу, пожалуйста, убедитесь в том, что соблюдены все инструкции.

|  | Предупреждение: Возможно получение серьезных увечий! |
| --- | --- |
|  | Не разбирайте, не устанавливайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно |
|  | Не размещайте устройство вблизи мест с повышенной температурой и влажностью |
|  | Не прилагайте излишних усилий для сгибания кабеля, не ставьте на устройство тяжелые предметы |
|  | При очистке внешних частей устройства не используйте растворители и химически агрессивные жидкости |
|  | Во время работы не подключайте к другим устройствам. |
|  | Во избежание поломок и удара электрическим током очищайте прибор при помощи сухой мягкой ткани |
|  | При появлении дыма, запаха гари или открытого огня, немедленно отключите устройство от сети и свяжитесь с сервисным центром. |
|  | Не работайте с устройством мокрыми руками |

Комплект поставки:

▇ Аудио трубка…………………..………………..…….1шт

▇ Кронштейн…………………………………………….1шт

▇ Пластиковые дюбеля……………………….….…1шт

▇ 4*18 Шурупы……………………….…..………….….1шт

▇ Руководство пользователя……………..….….1шт

Особенности

1. 3-х проводное подключение к вызывной видео панели;

- Дистанционное открывание двери;

- Подключение к монитору - интерком.

- Настенный накладной монтаж

- Кнопка интерком – вызов монитора при подключении к монитору через интерком.

- Кнопка открытия двери

- Микрнофон

- Динамик

- Регулятор громкости

Подключение

Видео панель                  Аудио трубка

Подключение трубки к монитору

Монитор                     Аудио трубка

- Назначение проводов

| Вход № | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение проводов | Аудио | Общий | +12В | Контроль |

Установка

- Укрепите металлический кронштейн на ровную вертикальную поверхность с помощью двух шурупов.

- Подключите кабель к аудиотрубке.

- Надвиньте трубку так, чтобы она плотно «села» на крючки. Подключите шнур питания в стандартную бытовую розетку.

Спецификация устройства

| NO. | Параметры | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель | FE-1K |
| 2 | Источник питания | AC 100V ~ 240V |
| 3 | Максимальное потребление энергии | Макс.:30мА, Режим ожидания: 5мА |
| 4 | Соединение к панели | 3 жилы |
| 5 | Соединение к монитору | 4 жилы |
| 6 | Тип соединения | Синхронный тип |
| 7 | Продолжительность разговора | 60сек (+/-10%) |
| 8 | Максимальное расстояние | до100 метров |
| 9 | Рабочая температура | -10℃ до 55℃ |
| 10 | Габариты | 227*92*66mm |

Инструкция

Аудиотрубка для видео панели

FE-1K

# Text boxes

Подключение трубки к видео панели