FE-201AVR

Автомобильный видеорегистратор

Инструкция по эксплуатации

Вступление

Благодарим  Вас  за  выбор  видеорегистратора FE-201AVR. Это высокотехнологичный продукт, представляющий собой видеокамеру   высокой   четкости,   разработанную    специально   для эксплуатации    в    автомобиле     с    целью     регистрации    событий,

происходящих  во  время   движения.  Особенностью  данной  модели является высокое разрешение видеозаписи (до 1920Х1080р Full HD), удобство и компактность. Видеозаписи можно просматривать  на HDMI-устройствах.

Особенности продукта:

- Широкоугольный объектив высокого разрешения

- Запись в разрешении 1920*1080P FULL HD

- Современный метод сжатия  H.264

- 4-х кратный цифровой zoom

- 2.7 дюйма цветной  LCD дисплей

- Наличие ИК-подсветки

- Поддержка HDMI для передачи видео в формате Full HD

- Удобный держатель

Обзор устройства:

1. Кнопка питания  2. Слот карты памяти 3. Кнопка Ok/Запись 4. AV выход    5. Сброс

6. HDMI          7. USB разъем       8. Экран           9. Динамик    10. Меню

11. Кнопка ВВерх  12. Кнопка Вниз     13.Выбор режима   14. Микрофон  15. ИК-подсветка

16. Объектив      17. Крепление

Индикатор заряда аккумулятора:

Заряжен    Средний уровень    Низкий заряд

Зарядка Аккумулятора:.

- Подсоедините зарядное устройство, идущее в комплекте. Видеорегистратор одновременно ведет запись и заряжается. Во время зарядки индикатор горит красным светом, после окончания зарядки индикатор отключается.

- Подсоедините видеорегистратор к компьютеру через USB. Можно заряжать прибор, отключив его. Во время зарядки индикатор горит красным светом, после окончания зарядки индикатор отключается.

Внимание! Для питания используйте адаптер 5В, который идет в комплекте  с  устройством.  Другие адаптеры могут привести к повреждению устройства и пожару.  Для  полного  заряда аккумулятора требуется не менее 3 -х часов.

Установка и извлечение карты памяти:

Установите MicroSD карту в слот, соблюдая правильное положение. В противном случае карта памяти и регистратор могут быть повреждены.

Для более эффективной работы рекомендуется использовать карты памяти 6 класса и выше.

Если видеорегистратор не считывает карту, то либо она не совместима с устройством, либо повреждена. В последнем случае ее нужно попробовать отформатировать.

Поддерживаются карты памяти до 32Гб.

Основные операции

Включение устройства:

- Включите устройство нажатием кнопки питания на одну секунду, для выключения удерживайте кнопку питания  на 3 секунды.

- Прибор включается автоматически при подключении автомобильной зарядки.

- При извлечении карты памяти прибор отключается.

Переключение режимов работы:

- Нажмите кнопку выбора режима для переключения режимов Съемка видео/Съемка фото/Воспроизведение, индикатор  в левом верхнем углу дисплея  указывает на работу устройства в режиме режиме съемки видео, при режиме фото.

- В режиме съемки видео или фото, нажмите на кнопку меню и настройте параметры.

* Разрешение：1080FHD 1920*1080/1080P 1440*1080/720P  1280*720/WVGA 848*848/VGA640*480/ QVGA320*240

* Циклическая запись：Выкл./3/5/10 мин.

* Экспозиция: -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 - 5/3+0.0 +1/3 +2/3 +1.0 +4/3 +5/3 +2.0 -2.0

* Детектор движения: Выкл./Вкл.

* Запись звука: Выкл./Вкл.

* Штамп времени и даты: Выкл./Вкл.

* Дата и время: установка даты и времени

* Автоматическое выключение: Выкл./1 мин./3 мин.

* Звук клавиш: Выкл./Вкл.

* Язык：Выбор языка

* TV режим: PAL/NTSC

* Частота освещения: 50HZ/60HZ

* Переворот изображения: Выкл./Вкл.

* G-сенсор: Выкл./Вкл.

* ИК-подсветка: Выкл./Вкл./Авто

* Форматирование: Встроенная память/SD карта

* Заводские установки: Отмена/Да

* Версия ПО

Запись видео:

- Значок на экране свидетельствует о том, что видеорегистратор находится в режиме видеозаписи.  Нажмите кнопку OK для начала видеозаписи, на экране начнет мигать красная точка. Нажмите кнопку еще раз для остановки съемки, красная точка перестанет мигать.

- В режиме записи видео, кнопка вверх включает/отключает запись звука, кнопка вниз используется для защиты записываемого ролика от стирания.

Параметры съемки фото:

- Задержка съемки: без задержки/2 сек./5 сек./10 сек.

- Разрешение：12M/10M/8M/5M/2M./1.3M

- Непрерывная съемка: Выкл./Вкл.

- Качество снимков: Высокое/Среднее/Низкое

- Резкость: Максимальная/Средняя/Низкая

- Баланс Белого: Авто/ Солнечно/Пасмурно/Вольфрам/Флуоресцент

- Цветность: Цветное/Черно/белое/Сепия

- ISO: Авто/100/200/400

- Экспокоррекция: -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 - 5/3+0.0 +1/3 +2/3 +1.0 +4/3 +5/3 +2.0 -2.0

- Распознавание лица:  Выкл./Распознавание лица/Распознавание улыбки

- Стабилизация: Выкл./Вкл.

- Быстрый просмотр: Выкл./2 сек./5 сек.

- Штамп даты/времени: Выкл./Вкл.

1. Выберите режим съемки фото кнопкой выбора режима，в верхнем левом углу дисплея появиться иконка .

2. Нажмите кнопку OK для съемки фото. При фотографировании старайтесь держать видеорегистратор ровно, не трясите его – это позволит сделать более качественные снимки.

Режим воспроизведения:

Нажмите кнопку выбора режима для перехода в режим Воспроизведения. Переход между файлами осуществляется с помощью кнопок вверх/вниз. Для удаления файла нажмите кнопку Меню, подтвердите операцию кнопкой подтверждения. Также можно придать файлу статус защищенного (файл нельзя будет удалить без разблокировки).

Подключение к компьютеру

Соедините видеорегистратор с компьютером с помощью USB-провода. Прибор не требует установки драйвера. Откройте подключенные устройства и скопируйте файлы из видеорегистратора на компьютер.

Примечания:

Поддержививаемые операционные системы: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OSX 10.3.6 и выше.

Подключение к телевизору:

Используйте HDMI для подключения к телевизору или монитору.

Спецификации:

| Дисплей | 2.7” 960*240 пикс. |
| --- | --- |
| Объектив | 120 град. Широкоугольный высокого разрешения |
| Язык меню | English/Русский |
| Запись видео | 1080P/720P |
| Формат видео | AVI/ H.264 |
| Запись фото | 12M/10M/8M/5M/2M |
| Формат фото | JPG |
| Память | MicroSD до 32 Гб. |
| Микрофон/динамик | Встроенные |
| Частота света | 50Hz/60Hz |
| TV выход | NTSC/PAL |
| USB интерфейс | USB2.0 |
| Питание | 5V 1A |
| Аккумулятор | 3.7V 300MA lithium battery |
| Поддержка ОС | Windows 2000/XP/Vista/Windows 7,MAC OSX 10.3.6 и выше |

внимание: Производитель сохраняет за собой право на изменение конструкции и технических характеристик без предварительного уведомления.