Оглавление

О данном руководстве	3

Директива касательно отходов электрического и электронного оборудования (WEEE)	3

Директива ЕС	3

Инструкция по установке	3

Внимание	4

1. Введение	4

1.1 Характеристики	4

1.2 Комплектация	4

1.3 Описание устройства	5

2 Начало работы	5

2.1 Установка карты памяти	5

2.2 Установка в автомобиле	6

2.2.2 Регулировка положения устройства	6

2.3 Подключение питания	6

2.4 Включение и выключение видеорегистратора	6

2.4.1 Автоматическое включение/выключение	6

2.4.2 Ручное включение/выключение	7

2.5 Начальные установки	7

2.5.1 Установка даты и времени	7

3 Использование автомобильного видеорегистратора	8

3.1 Запись видео	8

3.1.1 Запись видео в процессе вождения	8

3.1.2 Запись других типов видео	8

3.1.3 Запись происшествия	9

3.1.4 Экран записи	10

3.1.4 Фотосъемка	11

3.1.6 Экран фотосъемки	12

3.2 Просмотр видеозаписей и фотографий	13

3.2.1 Воспроизведение видеофайлов	13

3.2.2 Просмотр фотографий	14

3.2.3 Удаление и защита файлов	14

4.	Регулировка установок	16

4.1 Использование меню	16

4.2 Дерево меню	17

5.	Характеристики	20

# О данном руководстве

Содержание данного руководства носит информационный характер и может быть изменено без предварительного уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы данное руководство пользователя содержало точную и полную информацию о продукте. Однако, в случае обнаружения ошибок и упущений какая-либо ответственность со стороны производителя не предполагается. Производитель оставляет за собой право изменить технические характеристики продукта без предварительного уведомления.

# Директива касательно отходов электрического и электронного оборудования (WEEE)

Символ раздельной утилизации отходов в странах Европейского Союза

Данный символ на продукте или упаковке означает, что продукт не может быть утилизирован как бытовые отходы. Предназначенное для утилизации оборудование и/или батарею необходимо передать в пункт приема отходов электрического и электронного оборудования для дальнейшей переработки. Для получения дополнительной информации относительно переработки данного изделия обратитесь в ваше местное отделение, магазин, в котором вы приобрели данное изделие, или местную службу утилизации бытовых отходов. Проведя должным образом утилизацию данного изделия, вы поможете предотвратить возможные негативные воздействия на окружающую среду и здоровье человека, которые могли бы иметь место в случае неправильной утилизации данного изделия.

# Директива ЕС

Данное устройство соответствует требованиям, изложенным в Директивах ЕС касательно сближения законов государств-участников в отношении электромагнитной совместимости (2004/108/EC), Директиве о низковольтном электрооборудовании (2006/95/ЕС), Директиве об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/EC), Директиве Турции касательно электрического и электронного оборудования (EEE), Регламенту № 1275/2008/EC Комиссии по применению Директивы 2005/32/EC Европейского парламента и Совета в отношении требований к экологической конструкции для энергопотребления в режиме ожидания и выключения электрического и электронного бытового и офисного оборудования, а также Директиве 2009/125/ЕС Европейского парламента и Совета, учреждающая систему установления требований к экологическому проектированию продукции, связанной с энергопотреблением.

# Инструкция по установке

- Для обеспечения наилучшего обзора установите прибор возле зеркала заднего вида. Устанавливайте видеорегистратор таким образом, чтобы он НЕ создавал помех для обзора, необходимого при вождении автомобиля.

- Убедитесь, что объектив находится в пределах зоны действия стеклоочистителей ветрового стекла для обеспечения четкого изображения даже во время дождя.

- Не прикасайтесь к объективу пальцами. Отпечатки пальцев могут оставаться на объективе, что ухудшит качество снимков или видеоматериала. Регулярно протирайте объектив.

- Не устанавливайте прибор на тонированных стеклах, так как это может повредить тонировочную пленку.

- Убедитесь, что тонированное стекло не препятствует обзору  прибора.

# Внимание

- Используйте только то зарядное устройство, которое идет в комплекте.

- Не разбирайте и не пытайтесь починить данное устройство. Это может привести к повреждению видеокамеры, вызвать поражение электрическим током и привести к аннулированию гарантии.

- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора.

- Воздействие открытого пламени на видеорегистратор может стать причиной взрыва.

- Согласно местному законодательству, а также учитывая технику безопасности, при вождении транспортных средств, во время вождения автомобиля не используйте прибор вручную.

Данный видеорегистратор предназначен для некоммерческого использования в рамках, предусмотренных действующим законодательством. Компания НЕ несет ответственность за потерю каких-либо данных/содержания во время функционирования данного прибора.

# 1. Введение

Благодарим вас за покупку данного видеорегистратора. Это устройство специально предназначено для видео и аудиозаписи в реальном времени во время вождения автомобиля.

## 1.1 Характеристики

- Камера Full HD (1920x1080 при частоте кадров 30 кадр/с)

- 2-дюймовый цветной ЖК-экран

- Широкоугольный объектив с углом обзора в 140 градусов с полностью стеклянными линзами

- Детектор движения

- Автоматическая экстренная запись при регистрации столкновения

- Поддержка карт памяти micro-SDHC до 32 ГБ (для съемки HD-видео скорость записи должна соответствовать классу 6 или выше)

## 1.2 Комплектация

В упаковке содержатся следующие детали. В случае отсутствия или повреждения какой-либо детали немедленно обращайтесь к своему продавцу.

## 1.3 Описание устройства

| № | Описание | № | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гнездо для держателя на присоске | 9 | Кнопка Включения |
| 2 | Разъем USB, питание | 10 | Гнездо карты памяти |
| 3 | HDMI разъём для передачи звука и изображения | 11 | Светодиодный индикатор (зеленый – запись, красный – зарядка) |
| 4 | Кнопка «Сброс» | 12 | 2-дюймовый экран |
| 5 | Динамик | 13 | Кнопка Режим |
| 6 | Широкоугольный объектив | 14 | Кнопка Вверх |
| 7 | Микрофон | 15 | Кнопка Вниз |
| 8 | Серийный № | 16 | Кнопка ОК |

Примечание:

Для управления устройством нажимайте соответствующие кнопки согласно направляющим пиктограммам, отображаемым на экране.

# 2 Начало работы

## 2.1 Установка карты памяти

Установите карту памяти таким образом, чтобы золотые контакты были направлены к задней части видеорегистратора. Нажмите на карту памяти до ее фиксации.

Извлечение карты памяти

Нажмите на карту памяти для ее извлечения из гнезда.

Примечание:

1. Не извлекайте и не устанавливайте карту памяти при включенном устройстве. Карта может быть повреждена.

2. Для этого видеорегистратора подходят карты MicroSD класса 6 или выше.

3. Перед первым использованием карту памяти необходимо отформатировать.

## 2.2 Установка в автомобиле

2.2.1	Установка на ветровое стекло

1. Подсоедините кронштейн к устройству. Передвиньте его в держателе кронштейна до щелчка.

2. Ровно удерживая держатель, установите его на ветровое стекло.

3. Проверьте надежность крепления основы.

## 2.2.2 Регулировка положения устройства

1. Ослабьте круглую ручку для поворота устройства по вертикали.

2. Ослабьте круглую ручку для поворота устройства в горизонтальном положении до 360°.

3. Затем, чтобы надежно зафиксировать устройство, затяните круглую ручку.

## 2.3.	Подключение питания

Для питания устройства и зарядки встроенного аккумулятора используйте только поставляемый в комплекте автомобильный переходник.

1. Подключите один конец автомобильного адаптера к USB-разъему видеорегистратора.

2. Другой конец автомобильного зарядного устройства подключите к гнезду прикуривателя автомобиля. После запуска двигателя автомобиля видеорегистратор включается автоматически.

Примечание:

1. Во время зарядки аккумулятора горит красный светодиодный индикатор.

2. Если температура окружающей среды достигает 45°C или превышает это значение, автомобильный адаптер будет продолжать подачу питания к видеорегистратору, однако зарядка аккумулятора производиться не будет. Это является характерной чертой литий-полимерных аккумуляторов, а не сбоем в функционировании.

## 2.4	Включение и выключение видеорегистратора

## 2.4.1	Автоматическое включение/выключение

После запуска двигателя автомобиля устройство включается автоматически и начинает запись. После выключения двигателя автомобиля видеорегистратор автоматически сохраняет уже записанный материал и отключается в течение 10 секунд.

## 2.4.2	Ручное включение/выключение

Для подачи питания в ручном режиме нажмите кнопку "Питание" (Power).

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку "Питание" не менее 2 секунд.

## 2.5	Начальные установки

Перед использованием устройства рекомендуем настроить правильные дату и время.

## 2.5.1 Установка даты и времени

Для установки правильных даты и времени в окне режима ожидания выполните следующие действия:

-1. Для входа в экранное меню нажмите кнопку [MODE] (РЕЖИМ).

-2. Чтобы выбрать установки системы нажмите кнопку [▼].

-3. Для входа в установки системы нажмите [OK].

- Для выбора даты и времени нажмите кнопку [▼].

-4. Нажмите [OK] и при помощи кнопок [▲] [▼] изменяйте цифровые значения. Для перемещения к следующей цифре нажмите [OK] еще раз.

-5. Повторяйте шаг 4, пока дата и время не будут установлены.

| TV System | Стандарт телевизионной системы |
| --- | --- |
| PAL | PAL |
| Stamp | Метка |
| Date+Logo | Дата+логотип |
| Clock Settings | Установки времени |
| Set | Установить |
| USB Function | Функция USB |
| MSDS | MSDS |
| Format SD-Card | Форматировать SD-карту |
| NO | Нет |
| Clock Settings | Установки часов |

# 3.	Использование автомобильного видеорегистратора

## 3.1	Запись видео

## 3.1.1 Запись видео в процессе вождения

При запуске двигателя автомобиля видеорегистратор включается автоматически и начинает запись.

Запись останавливается автоматически при выключении двигателя.

Для остановки записи вручную нажмите кнопку [OK].

Примечание:

Когда двигатель останавливается, в некоторых автомобилях процесс записи может продолжаться

В таком случае выполните одно из следующих действий:

-Отключите прикуриватель вручную

-Извлеките автомобильный адаптер из прикуривателя

## 3.1.2 Запись других типов видео

- Для начала записи нажмите кнопку [OK].

- Для завершения записи нажмите кнопку [OK].

Примечание:

- Каждые одну, три, пять или десять минут сохраняется один видеофайл. Обратитесь к пункту "Использование меню".

- Запись сохраняется на карте памяти устройства. Если память карты заполнена, самый ранний файл из памяти переписывается. Обратитесь к пункту "Использование меню".

## 3.1.3 Запись происшествия

В процессе видеозаписи нажмите кнопку [▼] для входа в режим записи происшествия. В верхней центральной части экрана сразу же появится пиктограмма L., а записываемый файл будет защищен. Для остановки режима записи происшествия нажмите кнопку [▼].

Примечание:

- При включенном датчике поворачивания экрана и обнаружении столкновения устройство автоматически начинает процесс записи происшествия.

- Файл с записью происшествия создается как новый файл, защищенный от переписывания в обычном режиме замены записей. Если размер файлов с записью происшествия превышает 70% объема карты памяти, система стирает наиболее ранний файл с записью происшествия.

## 3.1.4 Экран записи

| № | Элемент | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | FHD30 | Указывает на видео разрешение |
| 2 | 02: 30: 30 | Остающееся время для записи |
| 3 |  | Пиктограмма выключенного звука |
| 4 |  | Пиктограмма режима записи происшествия |
| 5 |  | Режим циклической записи |
| 6 |  | Обнаружение движения |
| 7 |  | Карта памяти. Если карты нет, отображается пиктограмма "Х" |
| 8 |  | Остающийся заряд аккумулятора |
| 9 | В 1U138 | Регистрационный номер автомобиля |
| 10 |  | Переключение режимов Видео-Фото-Настройки |
| 11 |  | Включение/выключение микрофона |
| 12 |  | Воспроизведение видео |
| 13 |  | Ручная запись |
| 14 |  | Идет запись |
| 15 |  | Таймер записи |
| 16 |  | Снимок |
| 17 |  | Запись происшествия |
| 18 |  | Остановить запись. |

## 3.1.4 Фотосъемка

Данный видеорегистратор также можно использовать для фотосъемки текущего кадра.

- Чтобы войти в режим фотосъемки, на экране режима ожидания нажмите кнопку [MODE] (РЕЖИМ).

- Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку [OK].

- Чтобы сделать снимок в процессе видеозаписи, нажмите кнопку [MODE] (РЕЖИМ).

Режим фотосъемки				Снимок в процессе видеозаписи

## 3.1.6 Экран фотосъемки

| № | Элемент | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3М | Разрешение фото |
| 2 | 200 | Оставшееся количество фотографий |
| 3 |  | Переключение режимов Видеозапись-Фото-Настройки |
| 4 |  | Оставшийся заряд аккумулятора |
| 5 |  | Пиктограмма карты памяти |
| 6 |  | Показ фотографий |
| 7 |  | Фотографирование |

# 3.2 Просмотр видеозаписей и фотографий

В процессе видеозаписи нажмите кнопку [OK], чтобы ее остановить. При этом отображается экран режима ожидания.

## 3.2.1 Воспроизведение видеофайлов

1. Из экрана режима ожидания.

2. Чтобы открыть список воспроизведения видеофайлов, нажмите кнопку [▼].

3. При помощи кнопок [▲] [▼] найдите нужный видеофайл и для его воспроизведения нажмите кнопку [OK].

При воспроизведении записи пауза включается при помощи кнопки [OK], для возобновления воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз.

Звук воспроизведения регулируется при помощи кнопок [▲] [▼].

Путем удержания кнопок [▲] [▼] запись можно ускорить вперед и назад со скоростью 2X/ 4X/ 8X.

Для остановки воспроизведения и возврата к списку видеофайлов нажмите кнопку [MODE] (РЕЖИМ).

## 3.2.2 Просмотр фотографий

- Для входа в режим фотосъемки нажмите кнопку [MODE] (РЕЖИМ).

- Для просмотра списка файлов с фотографиями, нажмите кнопку [▼].

- Для выбора изображения воспользуйтесь кнопками [▲] [▼] и нажмите кнопку [OK].

В процессе просмотра нажимайте кнопки [▲] [▼], чтобы посмотреть предыдущее или следующее изображение.

Чтобы включить слайд-шоу с интервалом 3 секунды, нажмите кнопку [OK].

Для возврата к списку файлов с фотографиями нажмите кнопку [MODE] (РЕЖИМ).

## Удаление и защита файлов

Для удаления или защиты файла(-ов) требуется выполнить следующие действия:

Из экрана ожидания в режиме фото- или видеосъемки:

- Чтобы войти в список видеофайлов или фотографий, нажмите кнопку [▼].

- Для выбора файла воспользуйтесь кнопками [▲] [▼]. Далее нажмите и удерживайте в течение одной секунды кнопку [Mode] (Режим).

| Delete One | Удалить один объект |
| --- | --- |
| Delete All | Удалить все объекты |
| Protect One | Поставить защиту на один объект |
| Protect All | Поставить защиту на все объекты |
| Unprotect One | Снять защиту с одного объекта |
| Unprotect All | Снять защиту со всех объектов |

- При помощи кнопок [▲] [▼] выберите необходимое действие и нажмите кнопку ОК.

| Действие | Выбор | Описание |
| --- | --- | --- |
| Удалить файл | Да/нет | Удалить данный файл |
| Удалить все файлы | Да/нет | Удалить все файлы из списка |
| Поставить защиту на файл | Да/нет | Поставить защиту на данный файл. Отображается пиктограмма , после чего этот файл исключается из циклической записи |
| Поставить защиту на все файлы | Да/нет | Поставить защиту на все файлы в списке. На всех файлах отображается пиктограмма . |
| Снять защиту с файла | Да/нет | Снять защиту с данного файла |
| Снять защиту со всех файлов | Да/нет | Снять защиту со всех файлов списка |

Примечание:

Удаленные файлы восстановлению не подлежат. Подумайте, прежде чем удалять их.

4.	Настройки регистратора

## 4.1	Использование меню

При необходимости, установки меню можно изменять.

1: Параметры записи

| Movie mode | Режим видеосъемки |
| --- | --- |
| Still Image Size | Размер кадра |
| Exposure | Экспозиция |
| Movie Clip Time | Длительность видеофрагмента |
| LCD Rotate | Вращение ЖК-дисплея |
| 5 min | 5 мин. |
| Off | Выкл. |

| Protect Level | Уровень защиты |
| --- | --- |
| Off | Выкл. |
| Motion Detection | Чувствительность обнаружения движения |
| High | Высокая |

2: Настройки системы

| Movie mode | Режим видеосъемки |
| --- | --- |
| Still Image Size | Размер кадра |
| Exposure | Экспозиция |
| Movie Clip Time | Длительность видеофрагмента |
| LCD Rotate | Вращение ЖК-дисплея |
| 5 min | 5 мин. |
| Off | Выкл. |

| TV System | Стандарт телевизионной системы |
| --- | --- |
| PAL | PAL |
| Stamp | Метка |
| Date+Logo | Дата+логотип |
| Clock Settings | Установки времени |
| Set | Установить |
| USB Function | Функция USB |
| MSDS | MSDS |
| Format SD-Card | Форматировать SD-карту |
| NO | нет |

| Reset Setup | Сбросить настройки до заводских |
| --- | --- |
| NO | нет |
| Language | Язык |
| English | Английский |
| FW Version | Версия прошивки |

3. Если в данный момент времени происходит видеозапись, нажмите кнопку ОК для ее остановки.

4. Для перехода в меню нажмите кнопку [MODE].

5. При помощи кнопок [▲] [▼] выберите настройки записи или установки системы. Далее нажмите [OK].

6. При помощи кнопок [▲] [▼] выберите настройки и нажмите [OK] для ввода.

7. При помощи кнопок [▲] [▼] выберите требуемые опции и нажмите [OK].

8. Повторяйте шаги 5, 6, 7 до завершения всех установок.

9. После завершения нажмите кнопку [MODE] (Режим) для выхода из установок меню.

## 4.2	Дерево меню

В таблице ниже содержится подробное описание пунктов и доступных опций меню.

| Опция меню | Описание | Варианты |
| --- | --- | --- |
| Режим видеосъемки | Установка видеоразрешения | FHD 30 кадр/сек (1920x1080 30 кадр/сек) HD 30 fps (1280x720 30 кадр/сек) HD 60 кадр/сек (1280x720 60 кадр/сек) |
| Размер кадра | Установка разрешения фото | 3М/5М/8М/12М (мегапикселей) |
| Экспозиция | Установка экспозиции | Нажимая кнопки [▲] [▼], установите уровень экспозиции в пределах +2,0~-2, 0 |
| Длительность видеофрагмента | Установка длины записываемого видеофайла | Продолжительность роликов в минутах |
| Вращение ЖК дисплея | Установка вращения экрана на 180 °. | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| G-сенсор | Установка чувствительности датчика удара | Уровень 1/2/3/4/ВЫКЛ. |
| Обнаружение движения | В режиме ожидания видео нажмите ОК, чтобы начать обнаружение | При помощи кнопок [▲] [▼] выберите чувствительность: высокая/средняя/низкая/ВЫКЛ. |

| Опция меню | Описание | Варианты |
| --- | --- | --- |
| Установки идентификации водителя | Введите номерной знак вашего автомобиля | Ввод регистрационного номера |
| Усталость водителя | При вождении в течение более трех часов возникает предупреждающий сигнал и изображение | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| Включить свет | Между 18:30 и 19:00 устройство подает предупреждающие сигналы и изображение, напоминающие водителю включить фары | ВКЛ./ВЫКЛ. |
| Режим экономии питания ЖК-дисплея | Установка времени, после которого дисплей выключается | 1м/3м/ВЫКЛ. |
| Выключение устройства | Установка таймера, отключающего устройство | 1м/3м/никогда |
| Стандарт телевизионной системы | Установка правильного стандарта | PAL/NTSC |
| Метка | Выбор метки, выводимой в видеоизображение | Дата/логотип/ Дата+логотип/ВЫКЛ. |
| Установки времени | Установка даты и времени | Формат даты год/месяц/день |
| Функция USB | Установка USB-функций между передачей файлов и Вэбкамерой | MSDC/PCCAM |
| Форматировать SD-карту | Форматирование SD-карты | Да/нет |
| Сброс установок | Сброс всех установок для возврата к заводским установкам | Да/нет |
| Язык | Выбор языка | Английский / 简体中文 / 日本語/ Русский / Немецкий / Французский / Итальянский / Испанский / Португальский / Турецкий |
| Версия прошивки | Версия прошивки |  |

# 5.	Характеристики

| Пункт | Описание |
| --- | --- |
| Датчик изображения | Датчик 1/ 3” CMOS |
| Эффективные пиксели | 2304 (H) x 1536 (V) |
| Накопители | Поддерживает карты Micro SDHC объемом до 32 Гб, класс 6 или выше |
| ЖК-дисплей | Двухдюймовый цветной экран TFT (230К пикселей) |
| Объектив | Широкоугольный объектив с углом обзора в 140° и фиксированным фокусным расстоянием F2,4, f=2,8 мм |
| Диапазон фокусировки | От 1,5 м и до бесконечности |
| Запись видео | FHD 30 кадр/сек ¦ HD 30 кадр/сек ¦ HD 60 кадр/сек Формат : AVI H.264 |
| Запись фото | Разрешение: 3 М (2304 х 1536) Формат: DCF (JPEG, Exif: 2,2) |
| Затвор | Электронный затвор, Автоматически: 1\2 ~ 1/2000 сек |
| Датчик удара | Трехосевой датчик удара |
| ISO | Автоматический |
| Баланс белого | Автоматический |
| Микрофон | Есть |
| Динамик | Есть |
| Интерфейс | Mini USB, Mini HDMI типа C |
| Аккумулятор | Встроенный литий-полимерный перезаряжаемый на 460 мАч |
| Рабочая температура | -10° ~ 60° C |
| Рабочая влажность | 20 ~ 70% RH |
| Температура хранения | -20° ~ 80° C |
| Размеры | 53 x 59 x 32 мм |
| Вес | Около 60 г |

# Text boxes

Автомобильный видеорегистратор

FE-501AVR

Руководство пользователя

Автомобильный регистратор	Кабель питания длиной 4 м		Держатель на присоске

Кабель USB			Руководство пользователя	Автомобильное зарядное устройство