АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

FE-901AVR

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Введение

Спасибо, что Вы выбрали автомобильный регистратор торговой марки Falcon Eye. Данные регистраторы предназначены для эксплуатации в любых автомобильных  транспортных средствах.

В руководстве описаны инструкции по установке, настройке и эксплуатации. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, чтобы ознакомиться со всеми возможностями регистратора и сохраните ее, чтобы обратиться к ней, если в этом возникнет необходимость.
Мы надеемся, что наш продукт удовлетворит ваши потребности и прослужит Вам долго. В данном регистраторе воплощены самые современные технологии.

Особенности:

- Мощный процессор Ambarella A5

- Новый сенсор с высокой светочувствительностью

- Новый объектив 140 градусов с большой светосилой

- Возможность ручной регулировки экспозиции во время записи "горячей кнопкой" [EV].

- Увеличенный объем встроенной памяти до 1GB. При резервном копировании может поместиться до 5-ти видеороликов.

- Функция ZOOM-ирования в режиме записи

- 2,7'' TFT LCD дисплей

- Детектор движения

- Уменьшены размеры кронштейна

- Увеличена длина шнура адаптера питания (это позволяет осуществить скрытую проводку под обшивкой салона автомобиля)

- Защита файлов от стирания "горячей кнопкой"

- Настраиваемый G-сенсор (защита файлов от перезаписи при столкновении, ударе, пр.)

- Отключение записи звука кнопкой во время записи

- Врезка госномера вашего автомобиля в запись.

Предупреждение о нарушении авторских прав.
Пожалуйста, обратите внимание, этот продукт предназначен только для личного использования. Формы использования не должны нарушать международные или внутренние авторские права и правила. Все записанные видеофайлы должны быть только для личного использования. Использование этого продукта для записи концертов, выставок или иной коммерческой деятельности нарушает чужие авторские права или законодательства.

Структура продукта

1. WiFi/GPS порт (опция)

2. «Меню»

3. «Режим» (Mode)

4. «Вверх/звук»

5. «Вниз/EV»

6. «Влево/Zoom-»

7. «Вправо/Zoom+»

8. Кнопка Вкл./выкл.

9. «Запись/Фото/Ок»

10. Разъем питания

11. USB разъем

12. HDMI выход

13. Объектив

14. Индикатор питания

15. Индикатор записи

16. Индикатор GPS (опция)

17. Слот карты питания

18. Сброс

Установка SD карты:

Внимание! Используйте microSD карты 6 класса или выше!

Вставьте аккуратно карту памяти до щелчка.

Отформатируйте карту памяти в устройстве перед эксплуатацией.

Снятие и установка с самоклеющейся площадки

Вставьте площадку в паз, а затем переместите до щелчка.

Установите регистратор на кронштейн

Для снятия регистратора нажмите на фиксатор и снимите с кронштейна

Кронштейн позволяет наклонять и вращать регистратор

Снятие и установка дополнительных аксессуаров (опция)

Установите поляризационный фильтр (опция) и вращайте по часовой стрелке, для устранения бликов на изображении.

Для снятия фильтра, вращайте против часовой стрелки.

Установка и снятие GPS/wifi модуля

Установите модуль в разъем.

Для снятия потяните модуль.

Просмотр изображения на ЖК Телевизоре:

Вы можете передавать видео с регистратора на ваш LCD TV для воспроизведения данных или изменения настроек.

Особенности:
1. Ваш телевизор должен иметь HDMI порт
2. Подключите кабель HDMI (приобретается дополнительно) к регистратору и телевизору
3. Подключите блок питания к регистратору (приобретается дополнительно)
4. Переключите телевизор на HDMI вход
5. Установка завершена

Подключение к компьютеру/копирование файлов на компьютер:

1. Подключите регистратор к компьютеру, используйте кабель USB

2. Включите видеорегистратор.  В папке «Мой Компьютер» появится 2 диска: первый - внешняя SD карта, Второй - внутренняя NAND память 1GB. Записанные вами видео и фотографии будут сохранены в папке: /DCIM/100MEDIA.

Вы можете сохранять, передавать, копировать, изменять файлы с помощью операционной системы.

Настройка Регистратора:

| Меню в режиме ВИДЕО: |
| --- |
| 1920x1080 30P 16:9 | Выбор разрешения видеозаписи: [1920x1080, 30к/с, 16:9], [1280x720, 60к/с, 16:9], [1280x720,30 к/с, 16:9], [640x480,60 к/с, 4:3] |
| Штамп времени | Наложение штампа даты/времени на видео/фото. Проверьте настройки времени. |
| Время записи | Выбор длительности видеоролика циклической записи [2/5/10/мин], либо беспрерывная до заполнения карты памяти. |
| Детектор движения | Активация записи по детекции движения |
| G-Сенсор | Выбор уровня чувствительности G-Сенсора. |
| Контрастность | Нормальная/Жесткая/Мягкая |
| Резкость | Нормальная/Жесткая/Мягкая |
| Яркость | Нормальная/Высокая/Низкая |
| Насыщенность | Нормальная/Высокая/Низкая |
| Баланс белого | Авто/Лампа накал./D4000/D5000/Солнечно/Облачно |
| Громкость | Громкость встроенного динамика |
| Русский | Выбор языка |
| Свет. част.:50Гц | Частота электросети 50Гц/60Гц (50Гц для России) |
| Система:PAL | Выбор системы цветности |
| 2012/12/12 12:12 | Установка даты времени |
| GPS:ВЫКЛ | Вкл./Выкл. модуля GPS |
| Звук кнопок | Вкл./Выкл. |
| Временная зона | Установка часового пояса |
| Вставка номера: о808оо98 | Вставка государственного регистрационного номера автомобиля |
| Выкл. экран: ВЫКЛ. | Выключение подсветки экрана через заданный промежуток времени (3/5мин) |
| Автовыкл.: ВЫКЛ. | Автовыключение DVR при отключении питания через 3/5/10мин |
| Форматировать карту? | Форматирование карты памяти. Все данные будут удалены. |
| Сбросить настройки? | Сброс регистратора к заводским настройкам |
| Прошивка | Версия программного обеспечения |

| Меню в режиме ФОТО: |
| --- |
| 3M (2048x1536 4:3) | Выбор разрешения фотосъемки [2048x1536 4:3], [2592x1944 4:3], [3264x2448 4:3] |

| Меню в режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: |
| --- |
| Удалить файл | Удаление файлов |
| Копир во внутр. память | Резервное копирование файлов с SD карты во внутреннюю память 1 GB |

Регистратор может работать в трех режимах: ВИДЕО, ФОТО, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.

Для переключения режимов используйте кнопку [РЕЖИМ]

РЕЖИМ <ВИДЕО>

- Режим записи видео включается автоматически при включении устройства. Также в него можно войти с помощью кнопки [РЕЖИМ]

- Нажмите кнопку [ЗАПИСЬ/ОК] для записи видео, повторное нажатие кнопки [ЗАПИСЬ/ОК] остановит запись

- В режиме видеозаписи кнопкой [МЕНЮ] вы можете заблокировать текущий файл от перезаписи. Используйте повторное нажатие кнопки, чтобы разблокировать файл.

- Для ZOOM-ирования изображения в режиме <ВИДЕО>, нажмите кнопку [ВПРАВО/+] для приближения и [ВЛЕВО/-]  для отдаления изображения.

- В зависимости от освещенности, можно настроить экспозицию камеры. Для этого нажмите в режиме записи кнопку [ВНИЗ/EV].

- Для включения/выключения микрофона нажмите кнопку. [Вверх/звук].

РЕЖИМ <ФОТО>

- Нажимайте кнопку [РЕЖИМ] до переключения в режим фотосъемки.

- Нажмите кнопку [ЗАПИСЬ/ОК] для выполнения фотоснимка.

РЕЖИМ <ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ>

- Нажимайте кнопку [РЕЖИМ] до переключения в режим воспроизведения.

- На экране появится список файлов.

- Нажмите [ЗАПИСЬ/ОК] для входа в полноэкранный режим предпросмотра.

- С помощью кнопок [ВЛЕВО/-], [ВПРАВО/+] выберите файл и нажмите [ЗАПИСЬ/ОК] для его воспроизведения.

- [ВЛЕВО/-] Замедленный просмотр 1/2X; 1/4X; 1/8X; 1/16X ; 1/32X; 1/64X

- [ВПРАВО/+] Ускоренный просмотр 2X; 4X; 8X; 16X; 32X; 64X

- Чтобы  вернутся обратно  к списку файлов, нажмите [ЗАПИСЬ/ОК].

-Кнопка [Меню] позволяет удалять файлы/копировать во встроенную память.

Комплектация:

- Видеорегистратор – 1 шт.

- Автомобильный адаптер питания 4м – 1 шт.

- Кронштейн – 1 шт.

- Самоклеящаяся площадка – 2 шт.

- USB кабель – 1 шт.

- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

- Упаковка – 1 шт.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный период -12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на:

-повреждения, вызванные неправильным подключением, эксплуатацией оборудования в нештатном режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем, а также возникшие вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.);

-механические и электротермические повреждения;

-попадание посторонних предметов и жидкостей;

-повреждения фирменных серийных номеров и гарантийных пломб на устройстве;

-отсутствие в товаре функций, которые не предусмотрены Производителем.

Наша гарантия не распространяется на случаи несовместимости приобретенного оборудования и оборудования покупателя. Мы отвечаем только за корректную работу каждой из товарных позиций в отдельности. Компания не несет ответственность за сохранность данных на цифровых носителях, подлежащих ремонту или замене по гарантии.