Спецификация

| Модель | FE-DV1080/15M |
| --- | --- |
| Тип матрицы | 1/3" Panasonic CMOS |
| Кол-во пикселей | 2010*1108 |
| Эфективных пикселей | 1944*1092 |
| Тип развёртки | прогрессивная |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 1920*1080P (25p/30p/50i/60i) |
| Объектив | 2.8~12мм DC ICR |
| AGC | Вл./Выкл. |
| Баланс белого | Авто(Manual/Outdoor/Indoor/AWC) |
| День/ночь | Цвет/ Ч/Б / Авто/EXT |
| DWDR | High/Middle/Low |
| O.S.D | есть |
| BLC | HLC/BLC/Выкл. |
| Шумоподавление | 2-DNR/3-DNR/ SMART NR |
| Отношение сигнал/шум | 50dB(AGC Выкл.) |
| Детектор движения | Вкл./Выкл.(4 зоны) |
| Приватные зоны | Вкл./Выкл.(8 зон) |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом .) |
| Мин. освещённость | Цвет: 1Lux/F1.2,Ч/Б:0.1Lux/F1.2 |
| Питание | 12В±10% Постоянного тока |
| Потребление энергии | 500mA Макс. (ИК вкл) |
| ИК подсветка | 18 диодов ИК(Φ5мм/ 850нм) |
| Дистанция Ик подсветки | 15м |
| Дальность передачи HD-SDI | 150 м ,при использовании RG59 |
| Рабочая температура | -15С~+50С |
| Размер корпуса | 133*92мм |

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях. Рекомендуемый температурный режим -15С~+50С.

- Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..

- Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.

- Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах

- Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.

6)   Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

Цветная камера видеонаблюдения HD-SDI

FE-DV1080/15M

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Схема подключения

# Text boxes

4                                                       1

2                                                       3